WOO-II.4220.191.2021.JC.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 26 maja 2021 r. znak: IWŚ.6220.4.2.2021

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa 17 do GPZ Kalisz Północ”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazać na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- Prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

- Zachować następujące parametry linii:

- ilość torów: 1

- napięcie znamionowe: 110 kV

- maksymalny prąd obciążenia linii: 771 A

- najmniejsza odległość przewodów roboczych od ziemi: 6,85 m.

- W przęśle 39-40 zastosować najmniejszą odległość przewodów od ziemi 12,36 m, a w przęśle 42-43: 9,25 m, w pozostałych przęsłach zastosować odległość przewodów roboczych od ziemi nie mniejszą niż 6,85 m.

- Plac budowy wyposażyć w sorbenty służące do niezwłocznego neutralizowania ewentualnych wycieków.

- Miejsca tankowania, konserwacji, mycia pojazdów i maszyn uszczelnić.

- Prowadzić regularne inspekcje wykopów, pod kątem obecności w nich zwierząt a w przypadku ich stwierdzenia, przenieść je w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce.

- Ewentualne usunięcie drzew i krzewów wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.

- Na odcinku linii pomiędzy słupami 21 a 29, na przewodach odgromowych, zamontować spirale ostrzegawcze. Spirale zamontować na 60% każdego przęsła w odstępach co 
10 m.

- Na wszystkich słupach przelotowych oraz na wysięgnikach słupów mocnych nad izolatorem obejściowym zamontować konstrukcje zapobiegające siadaniu dużych ptaków.

Wnioskodawca:

ENERGA-Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Uzasadnienie

28 maja 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalny Dyrektor, wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Żelazków z 26 maja 2021 r. znak: IWŚ.6220.4.2.2021 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa 17 do GPZ Kalisz Północ”.

Do wystąpienia załączono: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.; pełnomocnictwo dla pana Adriana Puchlika; mapę z zaznaczonym obszarem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszarem oddziaływania inwestycji; oświadczenie o którym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), dalej ustawy ooś.

Pismem z 10 czerwca 2021 r. znak: WOO-II.4220.191.2021.JC.1 Regionalny Dyrektor wezwał Wójta Gminy do uzupełnienia przesłanego wniosku o przedłożenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacji o jego braku dla terenu objętego inwestycją. 19 lipca 2021 r. wpłynęło uzupełnienie. Jednoczenie dostało dodatkowe wyjaśnienia uzyskane od inwestora.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Dla części działek, przez które przechodzi inwestycja, obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Uchwała Nr XXXIV/251/01 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w gminie Żelazków, Uchwała nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego, Uchwała nr VI/66/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Chmielnik Północ, Uchwała nr XI/130/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza dla terenu kopalni iłów „Winiary”.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. W związku z powyższym Wójt Gminy Żelazków zobowiązany jest do zweryfikowania zapisów ww. planów, w kontekście możliwości realizacji niniejszej inwestycji.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy ooś, w oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim w gminach: Opatówek i Żelazków oraz w mieście Kalisz. Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa nr 17 do GPZ Kalisz Północ w zakresie wymiany słupów i przewodów wraz z dostosowaniem linii do temperatury projektowej +80°C. Na całej długości trasy przebudowywana linia o długości ok. 8,4 km będzie prowadzona w śladzie istniejącej linii 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ. Największa część inwestycji przechodzi przez gminę Żelazków (ok. 4,3 km). Inwestycja przechodzi przez działki o numerach ewidencyjnych: 19, 18, 26/1, 26/2, 27/3, 9/1, 2/14, 2/10, 2/11, 3/6, 2/7, 2/6 obręb 152 Winiary, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 75/6, 76, 69, 64, 63, 62, 61, 53, 54/2, 54/1, 55, 56, 22, 21, 20/2, 20/1, 27 obręb 145 Majków Kol., 1/4, 1/3, 2/3 obręb 143 Majków, 1/19 obręb 141 Majków, 12/9, 13, 6/1 obręb 137 Majków, 26, 12, 11/2, 28 obręb 135 Majków, 2, 1, 3/2, 3/1, 5/5 obręb 020 Piskorzewie, Miasto Kalisz;  51, 50, 49, 48, 11, 41, 40/1, 39, 38/1, 38/2, 35 Obręb Nędzerzew, gmina Opatówek;  169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 125, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 69, 20, 19, 10, 8/3, 8/6 obręb Szosa Turecka, 31, 29, 26, 27/2, 27/1 obręb Wojciechówka, 95/2, 106/1, 104/2, 105/1, 105/2, 105/3, 99/6, 99/7, 99/4, 98, 97/1, 97/2, 96/10, 91/1, 88, 86, 85/1, 85/2, 135, 78/3, 17, 16/6, 16/7, 27/15, 30, 9, 8/6, 7, 5/2, 5/1, 3/2, 4/5, 3/1, 2/4, 2/3, 2/7 obręb Kolonia Skarszewek, gmina Żelazków. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: demontaż przewodów fazowych i przewodu odgromowego, demontaż istniejących słupów i fundamentów, montaż nowych słupów i fundamentów w zastępstwie za zdemontowane, montaż nowych przewodów fazowych, montaż nowych przewodów odgromowych OPGW oraz ewentualną wymianę izolatorów wraz z osprzętem.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c), d) i g) ustawy ooś stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie będzie wiązało się z oddziaływaniem na klimat akustyczny w fazie realizacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Z przedstawionych materiałów wynika, trasa przebudowywanej linii 110 kV przebiega przez tereny rolnicze, sady, oraz niewielkie obszary nieużytków rolnych, pastwiska i tereny zabudowane. Celem ograniczenia uciążliwości hałasowych nałożono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) i g) ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie będzie emisji substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

Dla planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca przedstawił rozkład składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego emitowane przez projektowaną linię. Wartości pól obliczone zostały na wysokości 2 m n.p.t., dla najmniejszej odległości przewodów roboczych od ziemi wynoszącej 6,85 m. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że dla najmniejszej odległości przewodów roboczych od ziemi maksymalna wartość składowej elektrycznej nie przekroczy wartości 1500 V/m, natomiast maksymalna wartość składowej magnetycznej nie przekroczy wartości 16,5 A/m. W pasie technologicznym linii, który może mieć łącznią szerokość od 7 do 11 m oraz w zasięgu oddziaływania linii który wyznaczono na szerokość 2x8 m od osi linii znajdują się dwa budynki mieszkalne (działka 55 obręb 145 Majaków, Miasto Kalisz, przęsło 39-40 oraz działka 1/4 obręb 143 Majaków, Miasto Kalisz, przęsło 42-43) a także budynki gospodarcze i budynki o innym przeznaczeniu. Dla budynków przedstawiono rozkład składowej elektrycznej i magnetycznej na wysokości 2 m nad poziomem ostatniej kondygnacji. Dodatkowo w uzupełnieniu z 26 sierpnia 2021 r. przedstawiono rozkład składowej elektrycznej i magnetycznej na wysokości 2 m nad poziomem dachów budynków mieszkalnych z uwzględnieniem najmniejszej odległości przewodów roboczych od ziemi. Maksymalna wartość składowej elektrycznej wyniesie 650 V/m, a magnetycznej 7A/m dla budynków mieszkalnych, natomiast dla pozostałych budynków obliczone maksymalne wartości wyniosą maksymalnie 700 V/m składowej elektrycznej i 11 A/m składowej magnetycznej. Należy zatem stwierdzić, iż we wszystkich przęsłach w żadnym miejscu pod linią elektroenergetyczną, a także w miejscach budynków mieszkalnych i gospodarczych nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalne dla miejsc dostępnych dla ludności, oraz dla miejsc pod zabudowę mieszkaniową określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 poz. 2448). Wartość dopuszczalna dla składowej elektrycznej pola w miejscach dostępnych dla ludności wynosi 10000 V/m a dla składowej magnetycznej 60 A/m a dla miejsc pod zabudowę mieszkaniową odpowiednio 1000 V/m i 60A/m. W związku z tym standardy jakości środowiska w zakresie promieniowania elektromagnetycznego zostaną dotrzymane. W warunkach realizacji przedsięwzięcia określono parametry linii mające największy wpływ na rozkład pola elektrycznego i magnetycznego.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit h) oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy ooś ustalono, iż przedmiotowe przedsięwzięcie przechodzi przez tereny rolnicze, sady, oraz niewielkie obszary nieużytków rolnych, pastwiska i tereny zabudowane. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie na gęstość zaludnienia w tym obszarze.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Szacowana głębokość wykopu pod planowany fundament wyniesie ok 4 m. Inwestor nie wyklucza możliwości wykonania odwodnienia. Krótkotrwałe, tymczasowe odwodnienie nie spowoduje zmiany panujących warunków gruntowo-wodnych.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b) i pkt 3 lit. f) ustawy ooś, nie przewiduje się znaczących powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i podziemnych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i), lit. j) ustawy ooś stwierdzono, że nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód. Ponadto przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, na obszarach górskich i leśnych oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze, w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem odpadów. W wyniku prac powstaną typowe odpady z budowy, niewielkie ilości odpadów opakowaniowych, zużyte tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, a także odpady komunalne. Wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą gromadzone selektywnie w wyznaczonym do tego miejscu, na terenie zaplecza budowy. Odpady będą gromadzone w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach (kontenery). Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady niebezpieczne będą gromadzone w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działalnie składników, umieszczonych w nich odpadów. Wyznaczone miejsce zostanie dodatkowo ogrodzone, zadaszone, a podłoże zostanie utwardzone. Wyznaczone miejsca gromadzenia odpadów niebezpiecznych zostaną również zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Miejsca magazynowania odpadów zostaną oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych oraz zwierząt. Powstające odpady będą przekazywane uprawnionemu odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie na gospodarowanie odpadów. W okresie eksploatacji, podczas planowanych przeglądów i remontów instalacji oraz usuwania ewentualnych awarii, konieczna może okazać się wymiana elementów konstrukcyjnych i powstaną wówczas odpady w postaci zużytych i zniszczonych elementów linii.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy ooś należy stwierdzić, że linia zostanie zaprojektowana zgodnie obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz normami w sposób zapewniający prawidłową jej pracę w warunkach odpowiadających strefie obciążeń wiatrem WI oraz strefie obciążeń oblodzeniem S1. W celu ograniczenia zasięgu zniszczeń zostaną zastosowane w odpowiednich lokalizacjach tzw. słupy mocne, które mają za zadanie zatrzymać kaskadowe uszkodzenia konstrukcji wsporczych. Na ograniczenie możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej będzie miał również sposób wykonania fundamentów, które zostaną zaprojektowanie z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie posadowienia słupów. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań ryzyko wystąpienia katastrowy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Ze względu na rodzaj, skalę i wielkość przedsięwzięcia można wykluczyć istotny wpływ na kształtowanie i zmiany klimatu w jego otoczeniu. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, na etapie jej budowy wystąpi zjawisko emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza, związanej z ruchem pojazdów i pracami budowlanymi. Całkowita emisja tych zanieczyszczeń w skali regionu będzie pomijalna, a ponadto zmiany te będą krótkotrwałe i odwracalne. Podczas eksploatacji inwestycji, nie będzie występowała bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych do powietrza.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c) ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie wykorzystania wody i paliw. Woda dostarczana będzie beczkowozem.  Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się niewielką emisję ścieków socjalno-bytowych. Wszelkie potrzeby sanitarne osób zatrudnionych na terenie budowy będą zabezpieczone w przewoźnych urządzeniach sanitarnych. Podczas realizacji planowanej inwestycji paliwa wykorzystywane będą do zasilania maszyn i urządzeń. W celu zminimalizowania wpływu zanieczyszczeń ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodnego, w wyniku potencjalnej awarii sprzętu budowlanego Regionalny Dyrektor nałożył warunek, aby plac budowy wyposażyć w sorbenty mające na celu neutralizację awaryjnych i niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych. Ponadto wskazano na konieczność uszczelnienia podłoża w miejscach tankowania, konserwacji, mycia pojazdów i maszyn. Podczas realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą na bieżąco kontrole oraz usuwane będę wszelkie usterki sprzętu budowlanego mogące powodować niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja będzie przechodzić przez obszar Natura 2000 t.j. obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034,  oraz przez obszar chronionego krajobrazu Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Planowa inwestycja realizowane będzie w śladzie istniejącej linii, w związku z tym nie zachodzi konieczności wycinki istniejącego drzewostanu na terenach leśnych, gdyż teren ten jest ich pozbawiony. Z przedstawionych materiałów wynika, iż przeznaczone do demontażu konstrukcje wsporcze nie są zasiedlone przez ptaki.

W celu wykluczenia lub ograniczenia oddziaływania na elementy przyrodnicze zaplanowano szereg działań minimalizujących. Dla ochrony zwierząt małych, w szczególności płazów, nakazano prowadzenie inspekcji wykopów. Ze względu na możliwość gniazdowania ptaków w obrębie drzew ewentualnie przewidzianych do usunięcia wskazano termin usuwania drzew przypadający poza ich okresem rozrodczym. Podstawowym sposobem minimalizacji wpływu linii energetycznych na ptaki jest stosowanie ostrzegaczy na przewodach, zwiększających widoczność linii. W związku z tym, w miejscu gdzie linia przechodzi przez  obszaru chronionego krajobrazu oraz przez obszar Natura 2000 tj. przęsła od 21 do 29 nałożono na inwestora warunek zamontowania spiral. Ponadto w celu ograniczenia zasiedlenia konstrukcji wsporczych przez ptaki nałożono warunek zastosowania konstrukcji zapobiegających siadaniu dużych ptaków.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Poznaniu

Grażyna Smolibowska-Hruszka

Naczelnik Wydziału

Ocen Oddziaływania na Środowisko

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

- Wójt Gminy Żelazków (ePUAP) - z prośbą o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu

- aa